## Slide 1: 实验四 单周期CPU设计
2023春季
zjx@ustc.edu.cn

## Slide 2: 实验目标
理解单周期CPU的结构和工作原理
掌握单周期CPU的设计和调试方法
熟练掌握数据通路和控制器的设计和Verilog描述方法

## Slide 3: 实验内容
设计单周期RISC-V CPU，可执行以下指令
  add, addi, sub, auipc, lui
  and, or, xor
  slli, srli, srai
  lw, sw
  beq, blt, bltu, jal, jalr
集成串行调试单元（Serial Debug Unit， SDU），实现对CPU的下载测试
SDU
rxd
txd
CPU和MEM
个人电脑
Notes: ALU: ADD、SUB、AND、OR、XOR、SLL、SRL、SRA、SLT、SLTU
MEM: LB、LBU、LH、LHU、LW、SB、SH、SW
CTRL: JAL、JALR、BEQ、BNE、BLT、BLTU、BGE、BGEU

## Slide 4: 运算指令
add rd, rs1, rs2 # x[rd] = x[rs1] + x[rs2]
addi rd, rs1, imm # x[rd] = x[rs1] + sext(imm)

## Slide 5: 运算指令 (续)
srai rd, rs1, shamt # x[rd] = (x[rs1] ≫𝑠 shamt)
lui rd, imm # x[rd] = sext(imm[31:12] << 12)
auipc rd, imm # x[rd] = pc + sext(imm[31:12] << 12)

## Slide 6: 访存指令
lw rd, offset(rs1) # x[rd] = M[x[rs1] + sext(offset)]
sw rs2, offset(rs1) # M[x[rs1]+sext(offset)] = x[rs2]

## Slide 7: 分支指令
beq rs1, rs2, offset # if (rs1 == rs2) pc += sext(offset)
blt rs1, rs2, offset # if (rs1 < s rs2) pc += sext(offset)
bltu rs1, rs2, offset # if (rs1 < u rs2) pc += sext(offset)

## Slide 8: 跳转指令
jal rd, offset # x[rd] = pc+4; pc += sext(offset)
jalr rd, offset(rs1) # t = pc+4; pc = (x[rs1]+sext(offset))&~1; x[rd] = t

## Slide 9: RV32I 指令编码

## Slide 10: RV32I 指令编码 (续)

## Slide 11: 单周期CPU数据通路
T

## Slide 12: 单周期CPU数据通路+控制器
npc
pc
mdr
ir
ctl
b
a
imm
y

## Slide 13: 输入/输出
输入/输出(I/O)设备(也称外设)，例如开关、指示灯、数码管、计数器等
MMIO：Memory-Mapped Input/Output，存储器映射输入/输出
  Led指示灯，输出，地址0x7f00
  时钟计数器，输入，地址0x7f20

## Slide 14: 串行调试单元─SDU
控制CPU运行方式
  工作时钟：clk_cpu
  当前执行指令指针：pc_chk
查看CPU运行状态
  数据通路：npc, pc, ir, ctl, a, b, imm, y, mdr
  寄存器堆：addr, dout_rf
  存储器：addr, dout_dm, dout_im
加载指令和数据存储器
  写地址：addr
  写数据：din
  写使能：we_dm, we_im
  写时钟：clk_ld
SDU
rxd
txd
clk_cpu
pc_chk
dout_im
din
we_dm
npc
pc
……
addr
dout_rf
clk_ld
dout_dm
we_im
clk
rstn

## Slide 15: 调试命令
控制运行方式
  T：Step, CPU单步运行，运行1个时钟周期即停止
  B：Breakpoint, 设置/删除/查看断点，最多可有2个断点
  G：Go, CPU连续运行，遇到断点或收到停止命令H则停止
  H：Halt, 停止CPU运行
查看运行状态
  P： Datapath, 查看数据通路状态
  R：Register File, 查看寄存器堆内容
  D：Data Memory, 查看数据存储器内容
  I：Instruction Memory, 查看指令存储器内容
加载存储器
  LI：Load Instruction, 将程序加载至指令存储器
  LD：Load Data, 将数据加载至数据存储器

## Slide 16: 调试命令 (续1)
P：Datapath, 查看数据通路状态
  依次输出数据通路中npc, pc, ir, ctl, a, b, imm, y, mdr等内容
  电脑端显示格式：NPC = xxxx-xxxx PC = yyyy-yyyy ……
R：Register File, 查看寄存器堆内容
  addr从0递增，依次输出dout_rf，即寄存器堆32个寄存器内容
  电脑端显示格式：R0 = 0000-0000 R1= xxxx-xxxx ……
D [a]：Data Memory, 查看数据存储器内容
  a为16进制起始字地址，缺省时为上次查看结束地址 (复位时为0)
  addr从a递增，依次输出dout_dm，即数据存储器地址a开始8个字
  电脑端显示格式： D-xxxx-xxxx: yyyy-yyyy zzzz-zzzz ……
I [a]：Instrction Memory, 查看指令存储器内容
  其他同上，依次输出dout_im，即指令存储器地址a开始8个字
  电脑端显示格式： I-xxxx-xxxx: yyyy-yyyy zzzz-zzzz ……
Notes: 1位16进制数data（4位2进制数） 1个文本字符text（8位2进制ASCII码）
wire [7:0] t;
wire [3:0] d, th, tl;
assign t = {th, tl};
assign th = (d > 9) ? 4’d4 : 4’d3;
assign tl = (d > 9) ? (d + 4’d7) : d;
//d > 9: d3 & (d2 | d1)

## Slide 17: 调试命令 (续2)
T：Step，CPU单步运行
  输出1个clk_cpu周期后，自动执行P命令，显示数据通路状态
B [a]：Breakpoint，设置/删除/查看断点
  a为可选的16进制断点，B：显示所有断点，最多可有2个断点
  B a：如果当前断点中不存在a，且未满2个断点，则设置a断点；如果当前断点中已有a，则删除之；无论如何均显示所有断点
G：Go，CPU连续运行
  输出1个clk_cpu周期后，检查pc_chk是否等于断点，以及是否接收到停止命令H
  如果结果均为否，则重复上述过程，否则执行P命令，显示数据通路状态
H：Halt，CPU停止运行
  如果执行G命令时，CPU运行不止，H命令可强制停止

## Slide 18: 调试命令 (续3)
LD 文本文件：Load Data, 加载数据存储器
  数据存储在文本文件中，每行对应一个32位的16进制数据字
  addr从0开始递增，din依次为文件一行数据，we_dm = 1，clk_ld产生一个脉冲，写入数据存储器一个数据，直至文件结束（空白行）
  全部写入结束后，电脑端输出：Finish
LI 文本文件：Load Instruction, 加载指令存储器
  机器码程序存储在文本文件中，每行对应一条16进制指令码
  addr从0开始递增，din依次为文件一行数据，we_im = 1，clk_ld产生一个脉冲，写入指令存储器一条指令，直至文件结束（空白行）
  全部写入结束后，电脑端输出：Finish
注意：运行新加载程序或使用新加载数据前务必复位系统！

## Slide 19: 实验步骤
设计CPU的数据通路（具备简单的I/O功能）和控制器
  指令存储器和数据存储器均采用IP例化的分布式存储器，容量均为1024x32位，使用LabH3实验生成的COE文件初始化
  寄存器堆增加一个用于调试的读端口，指令存储器和数据存储器均增加一个用于调试和初始化的读/写端口
  Led指示灯：输出程序运行状态或结果，MMIO地址0x3f00
  时钟计数器：除复位清零外，一直对CPU工作时钟递增计数，用于测试程序执行时间，MMIO地址0x3f20
将CPU和SDU整合后下载至FPGA，进行指令功能自动测试和数组排序测试
  Led指示灯显示测试结果，或者排序程序耗费时钟周期数
  查看电路资源使用情况和电路性能

## Slide 20: The End