## Slide 1: 实验二 寄存器堆与存储器及其应用
2023春季
zjx@ustc.edu.cn

## Slide 2: 实验目标
掌握寄存器堆(Register File)和存储器的功能、时序及其应用
熟练掌握数据通路和控制器的设计和描述方法

## Slide 3: 实验内容
寄存器堆 (Register File)
  ra1, rd1：异步读端口1
  ra2, rd2：异步读端口2
  wa, wd, we：同步写端口
  clk：时钟
分布式双端口存储器
  a：端口1读/写地址
  spo：端口1异步读出数据
  d：端口1同步写入数据
  we：端口1写使能
  clk：时钟
  dpra：端口2读地址
  dpo：端口2异步读出数据
RF
rd2
rd1
ra2
ra1
wd
wa
clk
we
DM
dpo
spo
d
a
dpra
we
clk
Notes: DDM，Distributed Dual-port Memory

## Slide 4: 实验内容 (续)
数据排序(SRT)：将存储器中一数组按原位升序排序
  数据结构：数组大小，数组元素，两者均为32位无符号数
  run：启动排序
  done：排序结束标志
  cycles：排序耗费时钟周期数
  SDU_DM：串行调试单元—存储器，查看/修改存储器数据
SRT
clk
run
rstn
done
cycles
SDU_DM
rxd
txd
个人电脑

## Slide 5: 寄存器堆模块
module register_file (
input clk, //时钟
input [4:0] ra1, ra2, //读地址
output [31:0] rd1, rd2, //读数据
input [4:0] wa, //写地址
input [31:0] wd, //写数据
input we //写使能
);
  reg [31:0] rf [0: 31]; //寄存器堆
  assign rd1 = rf[ra1]; //读操作
  assign rd2 = rf[ra2];
  always @(posedeg clk)
  if (we) rf[wa] <= wd; //写操作
endmodule
RF
rd2
rd1
ra2
ra1
wd
wa
clk
we

## Slide 6: 存储器IP核
Vivado中有存储器IP核可以直接例化使用
两种IP类型：分布式(Distributed)、块式(Block)存储器
定制化方式：ROM/RAM、单端口/简单双端口/真正双端口等

## Slide 7: 存储器IP核例化
Flow Navigator >> Project Manager >> IP Catalog
  Memories & Storage Elements >> RAMs & ROMs >> Distributed Memory Generator
  或者 Basic Elements >> Memory Elements >> Distributed Memory Generator
    Memory config >> Memory Type: Single Port RAM
    RST & Initialization >> Load COE File
  例如，单端口分布式存储器
  同步写端口：a (地址)，d (数据)，we (写使能)，clk
  异步读端口：a (地址)，spo (数据)

## Slide 8: 存储器IP核例化 (续)
Project Manager – display >> Sources >> IP Sources
  IP >> dist_mem_gen_0 >>Instantiation Template >> dist_mem_gen_0.veo
dist_mem_gen_0 your_instance_name (
.a(a), // input wire [4:0] a
.d(d), // input wire [15:0] d
.clk(clk), // input wire clk
.we(we), // input wire we
.spo(spo) // output wire [15:0] spo
);
例化模板

## Slide 9: COE文件格式
An example COE file:
  ; Sample Initialization file for a 32x16 distributed ROM
  memory_initialization_radix = 16;
  memory_initialization_vector =
  23f4 0721 11ff ABe1 0001 1 0A 0
  23f4 0721 11ff ABe1 0001 1 0A 0
  23f4 721 11ff ABe1 1 1 A 0
  23f4 721 11ff ABe1 1 1 A 0;
逗号或空格分隔每项数据 (不允许为负数)

## Slide 10: 分布式存储器IP

## Slide 11: 分布式存储器IP

## Slide 12: 分布式存储器IP

## Slide 13: 块式存储器IP

## Slide 14: 块式存储器IP

## Slide 15: 块式存储器IP

## Slide 16: 存储器时序
Read First Mode

## Slide 17: 存储器时序 (续)
Write First Mode

## Slide 18: 数据排序
数据存储和输入/输出
  采用分布式双端口存储器保存数据，例化时可以初始化数据
  通过个人电脑串口终端程序(XCOM V2.0)和SDU-DM模块，查看和修改存储器中数据
数据排序
  启动排序(run)时，done清零，cycles清零后周期计数
  排序结束后cycles停止计数，done置1
  排序进行中不能查看和修改数据
SRT
clk
run
rstn
done
(clk100mhz)
(cpu_resetn)
(btnc)
(led16r)
cycles
(led15-0)
addr
dout
din
we
clk_ld
SDU_DM

## Slide 19: 串行调试单元
SDU：Serial Debug Unit，通过串口对CPU和MEM调试
  控制运行方式：单周期或者支持断点的连续运行
  查看运行状态：数据通路状态、寄存器堆和存储器内容
  加载存储器：初始化指令存储器和数据存储器
  RX：Receiver，接收器； TX：Transmitter，发送器
  DCP：Debug Command Processing，调试命令处理
SDU
rxd
txd
RX
TX
DCP
CPU和MEM
个人电脑

## Slide 20: RS-232通信协议
数据传输格式
  起始位S：1位，为0
  校验位P：1位，可选
数据传输速率
  波特率：每秒传输位数。常用波特率有1200、2400、9600、19.2K、38.4K、56K、115.2K等
LSB
MSB
S
P
T
起始位
数据位
校验位
停止位
  数据位D：5~8位，低位在前
  停止位T：1、1.5或2位，为1
实现：8位数据位，无校验位，1位停止位，波特率9600

## Slide 21: 调试命令处理接口
控制CPU运行方式
  工作时钟：clk_cpu
  当前执行指令指针：pc_chk
查看CPU运行状态
  数据通路：npc, pc, ir, …
  寄存器堆：addr, dout_rf
  存储器：addr, dout_dm, dout_im
加载指令和数据存储器
  写地址：addr
  写数据：din
  写使能：we_dm, we_im
  写时钟：clk_ld
SDU
rxd
txd
clk_cpu
pc_chk
dout_im
din
we_dm
npc
pc
……
addr
dout_rf
clk_ld
dout_dm
we_im
clk
rstn

## Slide 22: 调试命令
控制运行方式
  T：Step, CPU单步运行，运行1个时钟周期即停止
  B：Breakpoint, 设置/删除/查看断点，最多可有2个断点
  G：Go, CPU连续运行，遇到断点或收到停止命令H则停止
  H：Halt, 停止CPU运行
查看运行状态
  P： Datapath, 查看数据通路状态
  R：Register File, 查看寄存器堆内容
  D：Data Memory, 查看数据存储器内容
  I：Instruction Memory, 查看指令存储器内容
加载存储器
  LD：Load Data, 将数据加载至数据存储器
  LI：Load Instruction, 将程序加载至指令存储器

## Slide 23: 调试命令 (续1)
P：Datapath, 查看数据通路状态
  依次输出数据通路中npc, pc, ir, ctrl, a, b, imm, y, md等内容
  电脑端显示格式：NPC = xxxx_xxxx PC = yyyy_yyyy ……
R：Register File, 查看寄存器堆内容
  addr从0递增，依次输出dout_rf，即寄存器堆32个寄存器内容
  电脑端显示格式：R0 = 0000_0000 R1= xxxx_xxxx ……
D [a]：Data Memory, 查看数据存储器内容
  a为16进制起始字地址，缺省时为上次查看结束地址 (复位时为0)
  addr从a递增，依次输出dout_dm，即数据存储器地址a开始8个字
  电脑端显示格式： D-xxxx_xxxx: yyyy_yyyy zzzz_zzzz ……
I [a]：Instrction Memory, 查看指令存储器内容
  其他同上，依次输出dout_im，即指令存储器地址a开始8个字
  电脑端显示格式： I-xxxx_xxxx: yyyy_yyyy zzzz_zzzz ……
Notes: 1位16进制数data（4位2进制数） 1个文本字符text（8位2进制ASCII码）
wire [7:0] t;
wire [3:0] d, th, tl;
assign t = {th, tl};
assign th = (d > 9) ? 4’d4 : 4’d3;
assign tl = (d > 9) ? (d + 4’d7) : d;
//d > 9: d3 & (d2 | d1)

## Slide 24: 调试命令 (续2)
T：Step，CPU单步运行
  输出1个clk_cpu周期后，执行P命令，显示数据通路状态
B [a]：Breakpoint，设置/删除/查看断点
  a为可选的16进制断点，B：显示所有断点，最多可有2个断点
  B a：如果当前断点中不存在a，且未满2个断点，则设置a断点；如果当前断点中已有a，则删除之；无论如何均显示所有断点
G：Go，CPU连续运行
  输出1个clk_cpu周期后，检查pc_chk是否等于断点，以及是否接收到停止命令H
  如果结果均为否，则重复上述过程，否则执行P命令，显示数据通路状态
H：Halt，CPU停止运行
  如果执行G命令时，CPU运行不止，H命令可强制停止

## Slide 25: 调试命令 (续3)
LD文本文件：Load Data, 加载数据存储器
  数据存储在文本文件中，每行对应一条16进制数据字
  addr从0开始递增，din依次为文件一行数据，we_dm = 1，clk_ld产生一个脉冲，写入数据存储器一个数据，直至文件结束（空白行）
  全部写入结束后，电脑端输出：Finish
LI 文本文件：Load Instruction, 加载指令存储器
  机器码程序存储在文本文件中，每行对应一条16进制指令码
  addr从0开始递增，din依次为文件一行数据，we_im = 1，clk_ld产生一个脉冲，写入指令存储器一条指令，直至文件结束（空白行）
  全部写入结束后，电脑端输出：Finish
注意：运行新加载程序或使用新加载数据前务必复位系统！

## Slide 26: SRT模块接口
module sort (
input clk, //时钟
input rstn, //复位
input run, //启动排序
output done, //排序结束标志
output [15:0] cycles, //排序耗费时钟周期数
//SDU_DM接口
input [31:0] addr, //读/写地址
output [31:0] dout, //读取数据
input [31:0] din, //写入数据
input we, //写使能
input clk_ld //写时钟
);

## Slide 27: SDU_DM模块接口
module SDU_DM (
input clk, //时钟
input rstn, //复位
input rxd, //串行输入数据，FPGA C4引脚
output txd, //串行输出数据，FPGA D4引脚
output [31:0] addr, //读/写地址
input [31:0] dout, //读取数据
output [31:0] din, //写入数据
output we, //写使能
output clk_ld //写时钟
);

## Slide 28: 实验步骤
完成32x32位的寄存器堆的功能仿真
  寄存器堆的0号寄存器内容恒定为零
  寄存器堆的写优先的读操作模式
完成排序模块(SRT)的逻辑设计和功能仿真，并将其与串行调试单元模块(SDU_DM)整合后，下载至FPGA中测试
选项：采用块式存储器保存数据并实现排序，对比两种实现在大数据量时的电路资源和性能

## Slide 29: The End